## Slide 1: INEL 4207
Inversores de carga saturada

## Slide 2: Inversores de carga saturada
La carga del inversor es el transistor Q2. Este permanece en saturación porque: VGS2=VDS2
Por ende VGS2-Vtn<VDS2
Curva de transferencia del inversor

## Slide 3: Inversores de carga saturada
Curva de transferencia del inversor
Punto A
  Vin=0V Vout=VOH
Punto B
  Vin que enciende Q1
  Vin=VT1=VIL ; Vout=VOH
Punto C
  Punto donde está la frontera entre Saturación y triodo de Q1
Punto D
  Vin=VOH Vout=VOL

## Slide 4: Inversores de carga saturada
Utiliza un MOSFET como carga en lugar de una resistencia.
Q2 siempre opera en saturación
Modo de operación de Q1 depende de Vi
(1)Saturación (2)Tríodo
(1)

## Slide 5: Obtener la curva de transferencia
Determine :
  VOH,
  VOL,
  VIL
  VM si Vt,1 = Vt,2 =Vtn
Con los siguientes parámetros
Desprecie el efecto de cuerpo con g1=g2=0.

## Slide 6: VOH
VOH= voltage de salida cuando VGS,1<Vtn
Mirando la grafica de iDS vs VDS
VOH=VDD-Vtn
(el transistor Q2 controla el nodo vO para permanecer encendido y vO no flota)

## Slide 7: VOL: Voltage de salida cuando Vin=VOH
VOL se obtiene cuando Q1 está en tríodo.
Vin=VDD-VT2
Vout=VDS1 que está cerca de cero por lo tanto Q1 está en triodo
+
VGS -

## Slide 8: VOL: Voltage de salida cuando Vin=VOH
VOL se obtiene cuando Q1 está en tríodo.

## Slide 9: VOL: Voltage de salida cuando Vin=VOH
VOL se obtiene cuando Q1 está en tríodo.
Como VOL<<VDD-Vtn
Y VOL2/2<VDD-2Vtn

## Slide 10: VIL
Al aumentar VGS,1 Q1 enciende y
VGS>Vtn y VDS>Veff
Por lo tanto está en saturación
iDS,1=iDS,2

## Slide 11: Solución de VIL
La solución matemática no hace sentido porque VIL no tiene una derivada =-1 por lo tanto:
Solución del libro(gráfica)
Esto define el segmento BC
VIL=B=Vt,1

## Slide 12: VM
VM es el punto donde vi=vo en la curva de transferencia

## Slide 13: Punto C, VIC: Q1 entra en tríodo
VDS<VGS-Vtn
vO=vI-Vt

## Slide 14: Punto C, VOC: Salida de Q1 para VIC
Pasos:
vi=VIC
Substitute
Use common denominator kr+1
Solve algebraically

## Slide 15: VIH =Minimum input Voltage considered a one.
It is possible but cumbersome to obtain a symbolic value,
Please refer to the following example using kr=5, from this equation

## Slide 16: Example if kr=5
Remember the derivative equals negative 1.
Allow Vout=X

## Slide 17: Example if kr=5

## Slide 18: Noise Margin
Evaluating all the previously found equations we find,
VOH=VDD-Vtn =1.3V
=0.042V
VIL=B=Vt,1=0.5V
VIH=0.75V

## Slide 19: Noise Margin Calculation
NMH = VOH -VIH= 0.55V
NML= VIL -VOL=0.46V

## Slide 20: Propagation Delay tPLH tPHL

## Slide 21: Steps for calculation of tPLH
Calculate the average current
  Calculate i1, current when VO=0
  Calculate i2, current when VO= 0.5VDD
  Average the current iAVE(i1+i2)/2
tPLH=(CLVO)/iAVE

## Slide 22: Steps for calculation of tPHL
Calculate the average current
  Calculate i1, current when VO=VDD
  Calculate i2, current when VO= 0.5VDD
  Average the current iAVE(i1+i2)/2
tPHL=(CLVO)/iAVE

## Slide 23: Propagation Delay