## Slide 1: INEL4205

## Slide 2: DIGITAL COMPUTERS AND DIGITAL SYSTEMS
USE: Scientific calculations, commercial and business data processing, air traffic control, space guidance, the educational field, and many other areas.
MOST striking property of a digital computer: is its generality.
PROGRAM : a sequence of instructions, that operates on given data.
The general-purpose digital computer is the best-known example of a digital system.
Other examples: telephone switching exchanges, digital voltmeters, digital counters, electronic calculators, and digital displays.
Characteristic of a Digital System: is its manipulation. of discrete elements of information SUCH AS:
electric impulses, letters of an alphabet, arithmetic operations, punctuation marks, or any other set of meaningful symbols.
The juxtaposition of discrete elements of information represents a quantity of information.
Example: the letters d, 0, and g form the word dog.
The digits 237 form a number.
Thus, a sequence of discrete elements forms a language, that is, a discipline that conveys information.

## Slide 3: Discrete Information-Processing System
A more appropriate name for a digital computer
Discrete elements of information are represented in a digital system by physical quantities called signals. Electrical signals such as voltages and currents are the most common.
The signals in all present-day electronic digital systems have only two discrete values and are said to be binary.

## Slide 4: Block Diagram of Computer
Interconnection of Digital Modules

## Slide 5: Bases de Números
Base 10
Símbolos : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ejemplo:
  1, 493=
  1X103 +4X102+9X101+3X100
  48.1= 4X101+8X100+1X10-1
Base 2
Símbolos: 0, 1
Ejemplo:
  10111010101=
1X210+1X28+1X27+1X26+1X24+1X22+1X20 =1493 en decimal
48.1= 1X25+1X24+1*2-4+1X2-5+1X2-8+1X2-9 +etc.
  110000.00011001100110011
Números decimales
Números Binarios

## Slide 6: Proceso de cambiar entre bases Ej. 1.1
41
Divide entre dos y determina si a residuo
Si el residuo existe entonces escribe 1
Conversion igual a 101001
41 | 41/2 | 20 | R=1 | A=1
20 | 20/2 | 10 | R=0 | 0
10 | 10/2 | 5 | R=0 | 0
5 | 5/2 | 2 | R=1 | 1
2 | 2/2 | 1 | R=0 | 0
1 | 1/2 | 0 | R=1 | 1
Número decimal
Conversion Binaria
Se lee de abajo hacia arriba

## Slide 7: Proceso de cambiar entre bases Ej. 1.2
153
Divide entre ocho y determina si a residuo
Si el residuo existe entonces escribe el residuo como un digito
Conversion igual a 231
153 | 153/8 | 19 | R=1 | A=1
19 | 19/8 | 2 | R=3 | 3
2 | 2/8 | 0 | R=2 | 2
Numero decimal
Conversion Octal
Se lee de abajo hacia arriba
Prueba que 231 en base octal es 153 en base decimal

## Slide 8: Convertir números con punto decimal Ej. 1.3
0.6875
Multiplica por dos. Usa el entero como simbolo
Resta el entero al número obtenido y vuelve a empezar
Conversion igual a .1011
Se lee de arriba hacia abajo-
0.1011 es la representacion binaria
Número decimal
Proceso de conversion a Binario
.6875 | .6875X2 | 1.3750 | I=1 | A=1
.375 | .375X2 | 0.75 | I=0 | 0
.75 | .75X2 | 1.5 | I=1 | 1
.5 | .5X2 | 1.0 | I=1 | 1

## Slide 9: Convertir números con punto decimal Ej. 1.4
0.513
Multiplica por ocho. Usa el entero como símbolo
Resta el entero al número obtenido y vuelve a empezar
Conversión igual a .06517
Número decimal
Proceso de conversion a Octal
.513 | .513X8 | 4.104 | I=4 | A=4
.104 | .104X8 | .832 | I=0 | 0
.832 | .832X8 | 6.656 | I=6 | 6
.656 | .656X8 | 5.248 | I=5 | 5
.248 | .248X8 | 1.984 | I=1 | 1
.984 | .984X8 | 7.872 | I=7 | 7
La precisión de la conversion depende del número de bits usados |  |  |  | 

## Slide 10: Conversion de números BINARIOS a base octal o hexadecimal
La base octal representa 3 dígitos binarios
EJ base binaria
  11 001 =25
  Tomo los ultimos tres bits
    Representan un 1
  Tome los proximos tres o los que queden
    Representan un 3
La conversion es 31
La base hexadecimal representa 4 digitos binarios
El.: La base binaria
  1 1001=25
  Tomo los últimos 4 dígitos
    Representan un 9
  Tome los próximos
    Representan un 1
La conversion es 19
Base Octal: 0,1,2,3…,6,7
Base Hexadecimal: 0,1,2..8,9,A,B,C,D,E,F

## Slide 11: Suma
Números decimales
Números Binarios

## Slide 12: Diseñemos un sumador
Al sumar dos bits obtendremos un resultado de tres bits
El menos significativo es la suma y el mas significativo el “carry out”
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=10
Suma
Carry Out
Razonamiento
Ejemplo

## Slide 13: Diseño de Compuerta SUMA
A | B | SUMA
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
suma | B |  | 
A |  | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 0
Tabla de Veracidad
Mapa de Karnaugh
Suma= A•B’
+ A’•B

## Slide 14: Diseño de Compuerta CARRY OUT
A | B | SUMA
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Carry out | B |  | 
A |  | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 1
Tabla de Veracidad
Mapa de Karnaugh
Carry Out=A•B

## Slide 15: El sumador de A y B
SUMA
Carry
Tiene dos ecuaciones
Esquematicos

## Slide 16: Half Adder
Half Adder
A
B
Suma
Carry Out

## Slide 17: Full Adder
Se utiliza cuando no estamos sumando el bit menos significativo
  Ej.:
      1000000
      +111111 Los números en rojo NO son LSB
Para éstos se suma A+B+Carry Out de la columna anterior
1111 Al sumar la columna verde tenemos
+ 0001 A+B + el carry out de 1 +1 anterior

## Slide 18: Full Adder
A1+B1 +Cout0
    Tabla de Veracidad
Suma |  | BC0 |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
SUMA
Mapa de Karnaugh
A | B | C0 | Suma
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 19: Full Adder
A1+B1 +Cout0
    Tabla de Veracidad
Suma |  | BC |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Carry Out1
Mapa de Karnaugh
A1 | B1 | C0 | C1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 20: Full Adder
Full Adder
A
B
Suma1
Carry Out 1
C0

## Slide 21: Resta
85-37=
85 le robas 1 al ocho
39
46
1010101 El cero rojo roba 1
0100111
0101110
En el proceso hay que restar un 1 al lado izquierdo varias veces
Números Decimales
Números Binarios

## Slide 22: Proceso para Restar
Determine si A >B
Si A>B entonces obtenga el segundo complemento de B
Súmele a A el segundo complemento de B e invierta el bit mas significativo.

## Slide 23: Proceso de Resta usando twos complement
Numero binario: 1010101=85
Numero binario: - 0100111=39
46
First complement de 39 1011000
Second Complement de 39 1011001
Numero binario: 1010101
+ 1011001
10101110
Invierte el MSB 00101110=46

## Slide 24: Proceso para Restar
Determine si A >B
Si B>A entonces obtenga el segundo complemento de B
Súmele a A el segundo complemento de B
Invierta TODOS los bits de la suma.
Súmale 1 al bit menos significativo

## Slide 25: Resta usando “twos complement”
Número binario: 0100111=39
Número binario: 1010101=85
First complement: 0101010
Second Complement 0101011
Número binario: 0100111
+ 0101011
1010010
Invierte todos 0101101 y súmale 1 a LSB Invierte el MSB 1101110 =-46