## Slide 1
Last Lecture – Transistor Sizing (Prof. Notes)
Transistor Sizing as a Function
  Region of Operation
  Drain Current
  Minimum Vds (Vov in sat, 0.2V in sub Vt)
The specifications of the circuit have a direct impact on the transistor sizing!
Vin
VDD
VB
Vout
M2
M1
When designing a circuit, look for which transistors influences or determines each specification!
Ibias
Vout(max)
Vout(min), Vin(min), Av
Psupply, Av

## Slide 2
Common Source Amplifier
Design the following CS amplifier for the following specifications:
  Vout = [0.15 – 2.7] V
  Psupply < 90μW
  |Av| > 30 V/V
where
  VT0n=|VT0p|=1.0V
  K’n=100µA/V2
  K’p=25µA/V2
  λn= λp =0.2V-1
  VDD=3.0V
Vout
VDD
Vin
Iref
=10µA
VDD
M2
M1
M3

## Slide 3
Common Source Amplifier – with cascode
How the cascode transistor M2 affects the amplifier’s behavior?
Vout
VDD
Vin
M1
M3
M2
Vcn
Vb
Vout
VDD
Vin
M3
M1
Vb
Vcp
M2
nMOS
pMOS

## Slide 4
Common Source Amplifier – with cascode
Assuming Vto=0.7V and Vds(sat)=0.2V, for all transistor, find Vout(min) for all circuits.
Vout
VDD
Vin
M1
M3
M2
Vcn
=1.1V
Vb
Vout
VDD
Vin
M1
M3
M2
Vcn
=1.4V
Vb
Vout
VDD
Vin
M1
M3
M2
Vcn
=1V
Vb

## Slide 5
Asignación #1
Fecha de entrega – lunes 14 de septiembre
Aprender a utilizar la herramienta CADENCE
  Hacer el tutorial de cadence (~/public_cadence_1/gserrano/cadence_tutorial )
Caracterización de Parámetros de los Transistores (L=1.8µm, W=6µm)
  Extraer los parámetros en la región de saturación Kn’, Kp’, Vt0n, Vt0p, λn y λn utilizando las curvas apropiadas.
  Entregar curvas utilizadas y el valor para cada uno de los parámetros (hacer énfasis en la región utilizada para extraer los parámetros)
* Los modelos a utilizarse se encuentran en directorio ~/public_cadence_1/models
* Utilizar los modelos ekv06P y ekv06N para simular la región de sub-Vt
* Utilizar los modelos ami06P y ami06N para simular la región de saturación
* Es posible utilizar Matlab para manejar la data (ver tutorial exporting_data_tutorial)

## Slide 6
Asignación #2
Fecha de entrega – viernes 29 de septiembre
Design the cascode current mirror for specifications provided.
Simulate the proposed design and corroborate its performance.
where
  VT0n=|VT0p|=0.7V
  K’n=100µA/V2
  K’p=25µA/V2
  λn= λp =0
Ibias
VDD
M2
M1
Iout
M4
M3
Iin
Vout
+
_
  Iout = 2·Iin=[0-10] µA
  Vout(min) = 0.5V
  Vin(max) = 0.9V